Projekt „Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania – efektywne zarządzanie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/4.4.1/PR-WSZ/13

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM OEM

ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

DLA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, 20.03.2013 r.

- WSTĘP

- Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasadniczych wymogów oraz warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych dla Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

- Przeznaczenie dokumentu

Dokument jest przeznaczony dla firm zaproszonych do postępowania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych dla:

## Wyższej Szkoły Zarządzania

### ul. 1-go Maja 40, 42-200 Częstochowa

tel:  (34) 368-33-90, fax: (34) 368 33 77, e-mail m.pudlo@wsz.edu.pl

NIP: 949-00-82-859 REGON: 150-151-257

- Definicje

Poniżej przedstawiono skróty oraz definicje używane w niniejszym dokumencie:

- Zamawiający – Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ),

- Oferent – firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia,

- Dostawca – Oferent wybrany w wyniku postępowania ofertowego,

- Zapytanie ofertowe – propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.

II.	Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.

2. Szczegółowy opis zamówienia:

| Numer części zapytania | Nazwa (minimalne wymagane parametry techniczne) | Nazwa/ Kod CPV | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem o parametrach minimalnych, zawierający: 1) Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Chipset: Płyta główna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie min. Intel Panther Point B75 lub równoważny. Wydajność obliczeniowa: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych nie gorszy niż INTEL i5-3470 Pamięć operacyjna: 8GB (2x4048MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, Parametry pamięci masowej: Min. 1 TB SATA III 7200 obr./min. Wydajność grafiki: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa: Typu Tower lub Midi Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w kieszenie: min.2 szt 5,25” zewnętrzne, min. 1 szt 3,5” zewnętrzną i min. 2 szt 3,5” wewnętrzne. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1000mm; waga max 8,50 kg. Zasilacz o mocy min. 400 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cicha praca, wysokiej jakości wentylator 120mm z automatyczną termokontrolą. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować min.: przebieg procesu POST, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, płyty głównej. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych wnęk oraz slotów wymaganych w specyfikacji. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products. List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). BIOS: BIOS w oferowanym komputerze powinien posiadać funkcjonalność : możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS’u, oraz dacie jego powstania, - nazwie produktu, - numerze seryjnym, - typie procerora, wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, - wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie, funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia wszystkich lub tylko jednego rdzenia w procesorze, możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, nadania priorytetu boot’owania urządzeń. Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dokument potwierdzający spełnianie wymogu), Deklaracja zgodności CE, EPEAT min. Bronze (potwierdzenie producenta), Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie producenta ), Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy na dostawę sprzętu komputerowego. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (załączyć oświadczenie producenta przed podpisaniem umowy na dostawę sprzętu komputerowego). Warunki gwarancji: Gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przed podpisaniem umowy o dostawę sprzętu komputerowego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przed podpisaniem umowy na dostawę sprzętu komputerowego oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w Formularzu ofertowym należy wpisać link strony. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 8 szt USB w tym min. 4 porty USB 3.0, min. 2 porty USB na panelu przednim, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu, wejście liniowe oraz wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Karta sieciowa bezprzewodowa nie zajmująca slotów PCI Express x1,PCI Express x16 ani portów USB Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth, nie zajmujący portów USB oraz slotu PCIe Płyta główna z wbudowanym min. 1 złączem PCI Express x16 , min. 3 złączem PCI Express x1oraz min. 1 złączem Mini PCIe; 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym min. 2 złącza SATA 3.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna przewodowa USB: rozdzielczość pracy 800 dpi, profil myszki: dla prawo- i leworęcznych, liczba przycisków: 3, rolka przewijania: 1 szt., interfejs USB, wersja produktu BOX, kolor czarny. Nagrywarka DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Oprogramowanie: Office Std wersja 2013 Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Oprogramowanie antywirusowe, scentralizowana ochrona stacji roboczych oraz serwerów działających pod kontrolą systemów Windows przed szkodliwym oprogramowaniem, potencjalnie niebezpiecznymi programami oraz atakami sieciowymi. 2) Monitor: Typ matrycy TN (Podświetlana LED) Przekątna ekranu 21,5" Format obrazu 16:9 Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 Wielkość plamki 0.248 mm Jasność 250 cd/m2 Kontrast Dynamiczny 5 000 000 : 1 Statyczny 1 000 : 1 Czas reakcji 5 ms Kąt widzenia w poziomie 170° Kąt widzenia w pionie 160° Częstotliwość pozioma 30-81 kHz Częstotliwość pionowa 56-75 Hz Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Rodzaje wyjść / wejść 1x DC-in (wejście zasilania) 1x DVI 1x VGA (D-sub) Regulacja OSD Tak Pobór mocy podczas pracy 30 W Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W Szerokość 512 mm Wysokość 311 mm (ekranu) 385 mm (z podstawą) Głębokość 53 mm / 197 mm (z podstawą) Waga 3,0 kg Dołączone akcesoria Kabel VGA | Komputery osobiste 30213000-5 | 11 |
| II | Drukarka laserowa (duplex, sieciowa) A4, druk tylko czarny, o parametrach minimalnych: Łączność, tryb standardowy 1 port Hi-Speed USB 2.0 1 port hosta USB 1 port sieci Ethernet 10/100/1000T 1 niezależny port USB Dostosowana do pracy w sieci Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet) Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (system 64-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB lub port sieciowy; Windows® XP32 SP2 (wersja 32-bitowa): Procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB pamięci RAM, 400 MB miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB lub port sieciowy; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core™; Dysk twardy 500 MB; Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port USB lub port sieciowy Obsługiwane systemy operacyjne Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32-/64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32-/64-bitowej, Windows® XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym) Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach: Microsoft® Windows® Server 2008 w wersji 32-/64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym) Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 Linpus Linux: 9,4, 9,5 RED HAT Enterprise Linux: 5,0, 6,0 OpenSuSE: 11,3, 11,4 Fedora™: 14, 15 Ubuntu®: 10,04, 10,10, 11,04 Debian: 5,0, 6,0 i HPUX11i. | Sprzęt peryferyjny 30232000-4 | 1 |
| III | Drukarka atramentowa (duplex, sieciowa) A3, druk kolorowy, o parametrach minimalnych: Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Czarny tekst, A4 Do 33 str./min Do 12 str./min Do 2 str./min Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4 Do 32 str./min Do 10 str./min Do 2 str./min Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych, zgodnie z normą ISO. Czułość ISO W czerni: Do 8 str./min, Kolor: Do 7 str./min Jakość druku W czerni: Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bitowy (SP1); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5. | Sprzęt peryferyjny 30232000-4 | 1 |
| IV | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – kolor (duplex, sieciowa) A4 o parametrach minimalnych: Funkcje urządzenia drukarka kopiarka skaner faks Parametry kopiowania Skalowanie kopiarki (automatyczny podajnik dokumentów): 25 do 400% Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4): Do 20 kopii/ min. Informacje o prędkości kopiowania: Ze skanera płaskiego, rzeczywista prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu i złożoności dokumentu. Margines prawy kopii: 4,2 mm Margines lewy kopii: 4,2 mm Kopie, maks.: Do 99 kopii Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): Do 20 kopii/min Rozdzielczość kopii (grafika w czerni): Do 300 x 300 dpi Rozdzielczość kopiowania: Do 300 x 300 dpi Ustawienia kopiarki: Liczba kopii; Pomniejszanie/powiększanie; Jaśniej/Ciemniej; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie wielostronne; Sortowanie; Wybór podajnika: Dwustronne; Tryb draft; Korekcja obrazu; Określanie nowych ustawień domyślnych; Przywracanie ustawień domyślnych Parametry skanowania Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 356 mm Min format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 127 x 127 mm Maks. format skanowania (skaner płaski): 216 x 297 mm Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF Rozdzielczość skanowania, optyczna: Do 1200 dpi (tryb monochromatyczny); Do 600 dpi (tryb koloru) Poziomy skali szarości: 256 Prędkość skanowania w kolorze (tryb normal): Do 4,5 str./min Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9 Skanowanie w kolorze: Tak Rozdzielczość skanowania, sprzętowa: Do 1200 x 1200 dpi (tryb monochromatyczny); Do 600 x 600 dpi (tryb koloru) Tryby inicjacji skanowania: Z komputera: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) lub Device Stage (Windows® 7); oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN lub WIA Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Min format skanowania (skaner płaski): 54 x 70 mm Prędkość skanowania: Podczas skanowania do pliku z podajnika ADF. Rzeczywista prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu i złożoności dokumentu. Prędkość skanowania w czerni (tryb normal): Do 11,5 str./min Parametry faksowania Pamięć faksu: Do 250 stron Rozdzielczość (w czerni, tryb superfine): 300 x 300 dpi (bez półtonów) Faksowanie: Tak Przekazywanie faksów: Tak Pobieranie: Tak (tylko odbieranie) Rozdzielczość (w czerni, tryb standard): 203 x 98 dpi Obsługiwana automatyczna redukcja faksu: Tak Rozdzielczość (w czerni, zdjęcie, skala szarości): 300 x 300 dpi Obsługiwana usługa DRPD: Tak Obsługiwany telefon: Brak Obsługiwany interfejs PC: Tak, tylko wysyłanie faksów do komputera Obsługiwany tryb telefonu z faksem: Tak Uwaga dot. faksu W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 przy standardowej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci. Prędkość przesyłania faksu: 33,6 kb/s Rozdzielczość faksu w czerni: 203 x 196 dpi Maks. liczba numerów szybkiego wybierania: Do 120 numerów Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo: 120 Automatyczne ponowne wybieranie numeru: Tak Zdalne pobieranie: Brak Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów: Tak Wysyłanie faksów z opóźnieniem: Tak Rozdzielczość faksu: Do 300 x 300 dpi Druk w kolorze Tak Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- i 64-bitowej, Windows® XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym); Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach: Microsoft® Windows® Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows® Server 2003 (32-bitowy) z dodatkiem SP3 lub nowszym; Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora); HPUX 11 i Solaris® 8/9 Format 10 x 15 cm 20 x 25 cm A4 Rozdzielczość druku Do 600 x 600 dpi Maks. prędkość druku w czerni 20 str/min Maks. prędkość druku w kolorze 20 str/min Obciążenie miesięczne 40000 arkuszy/miesiąc Druk dwustronny ręczny automatyczny Procesor drukarki 600 MHz Zainstalowana pamięć 192 MB Maksymalna pamięć 448 MB Interfejs USB LAN 10/100 WiFi Podajnik papieru Arkusze: 250 koperty: 10 Odbiornik papieru Do 150 arkuszy Gramatura papieru 60 do 163 g/m² (do 176 g/m² w przypadku kartek pocztowych) Nośniki Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficz- ny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty Wymiary szer. x głęb. x wys.: 420 x 483 x 500 mm Waga 29.5 kg | Sprzęt peryferyjny 30232000-4 | 1 |
| V | Serwer o parametrach minimalnych: Obudowa: Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" Hot Plug, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Możliwość instalacji dedykowanego przez producenta serwera i znajdującego się w jego ofercie moduły GPU. Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor: Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwe-rem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 443 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej, Pamięć RAM: 16 GB pamięci RAM, LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz, płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep. Sloty PCI Express: Min. 2 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 , min. 1 slot x16 generacji 3 pełnej długości i wysokości, min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Wbudowane porty: min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. Interfejsy sieciowe: Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+. Wewnętrzny moduł SD: Możliwość instalacji 2 identycznych nośników flash dla hypervisora wirtualizacyjnego wewnątrz serwera z możliwością skonfigurowania RAID 1 z poziomu BIOS serwera, nie zmniejszające minimalnej ilości wymaganych wnęk na dyski twarde. Kontroler dysków: Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 6 dysków twardych, o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5. Napęd optyczny: Wbudowany napęd DVD+/-RW. System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. Zasilacze: Redundantne zasilacze o mocy maks. 495W każdy. Wentylatory: Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. System operacyjny: Microsoft Windows 2012 Server Standard zainstalowany fabrycznie wraz z licencjami dostępowymi dla 5 użytkowników w komplecie nośnik DVD z systemem operacyjnym. Karta zarządzająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB - w przypadku awarii karty sieciowej, kontrolera RAID dla dysków wewnętrznych lub płyty głównej, w przypadku wymiany serwisowej zostaną wczytane automatycznie te same ustawienia i wersje firmware, BIOS, specyficzne dla danych komponentów. Jeśli funkcjonalność ta wymaga płatnych komponentów lub usługi dodatkowej to powinny zostać uwzględnione w wycenie. Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć przed podpisaniem umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - należy dołączyć przed podpisaniem umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012. Dokumentacja: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Sprzęt związany z komputerami 30230000-0 | 1 |
| VI | Szafa do serwera o parametrach minimalnych: Rodzaj 19 cali, stojąca Typ skręcana, do samodzielnego montażu Wysokość jednostkowa 27U Wymiary (wys/szer/gł) 1400x600x1000 mm Drzwi przednie szyba, zamek Drzwi tylne stalowe, uchylne Osłony boczne stalowe, demontowalne, zamykane na zamek Przepusty kablowe góra i dół Belki rackowe regulowane, 4 szt. Wyposażenie 4x wentylator w panelu podsufitowym 2x półka montowana czteropunktowo 1x listwa zasilająca Kolor czarny, RAL9004 | Sprzęt związany z komputerami 30230000-0 | 1 |
| VII | Zasilacz UPS do zabudowy w szafie do serwera: APC Smart-UPS SC 1000VA 2U RM/Tower. | Sprzęt związany z komputerami 30230000-0 | 1 |

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zapytania.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. Ze względu na to, iż każda z części zapytania będzie oceniana odrębnie, Zamówienie może zostać zrealizowane przez jednego lub więcej Wykonawców.

III. WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

- Wymagania wobec oferentów.

Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane z Wyższą Szkołą Zarządzania osobowo lub kapitałowo, przez co należy rozumieć wzajemne powiązanie między WSZ lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu WSZ lub osobami wykonującymi w imieniu WSZ czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 1) uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu 
co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wymagania dotyczące oferty

Oferty należy składać na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu egzemplarza oferty w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. Oferta powinna być opracowana w edytorze tekstu Word w wersji 2003 lub wyższej. Pliki mogą być skompresowane do formatów zip lub rar.

Obowiązkowo do Formularza Ofertowego należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferty złożone bez Oświadczenia nie będą rozpatrywane. Elektroniczne wersje załączników znajdują się na stronie http://wsz.edu.pl/zapytania-ofertowe-prwsz.

Oferty w wersji pisemnej powinny być opieczętowane imiennymi pieczęciami przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Oferenta.

Oferta powinna być zatytułowana: „Oferta na  dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem OEM oraz urządzeń peryferyjnych dla Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.”

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego na adres:

## Wyższa Szkoła Zarządzania

### ul. 1-go Maja 40, 42-200 Częstochowa

### lub dostarczyć do:

## Wyższa Szkoła Zarządzania

### ul. 1-go Maja 40, 42-200 Częstochowa

### pokój nr 3.12

### oraz przesłać na

### e-mail m.pudlo@wsz.edu.pl w temacie: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego.

Oferty należy składać nie później niż do dnia 08.04.2013 r. do godz. 14.00 r. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego (wersji papierowej lub elektronicznej).

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Osoba do kontaktu

### Koordynator ds. systemów informatycznych

### Mariusz Pudło

### Kontakt telefoniczny: 606901688

email: m.pudlo@wsz.edu.pl

5. Kryteria oceny ofert

Każda z części zapytania będzie oceniana odrębnie, w związku z czym Zamówienie może zostać zrealizowane przez jednego lub więcej Wykonawców.

Poniższe kryteria oceny będą stosowane odrębnie dla każdej części zapytania ofertowego.

Ocena punktowa poszczególnych części oferty:

| Lp. | Nazwa kryterium wyboru | Waga | Sposób przyznawania punktacji | Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / drukarki / serwera / szafy / zasilacza UPS | 70 | P1=cena najniższej oferty/cena badanej ofert * waga | 70 |
| 2 | Czas *realizacji danej części zamówienia | 10 | P2=najkrótszy czas realizacji zamówienia/czas realizacji zamówienia badanej oferty * waga | 10 |
| 3. | Warunki gwarancji danej części zamówienia Czas** objęcia gwarancją dostarczonego sprzętu | 20 | P3=okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy okres gwarancji * waga | 20 |
| RAZEM: | 100 |

* czas wyrażony w dniach (prosimy o wskazanie konkretnej liczby dni, prosimy nie stosować zakresu od.. do..)

** czas wyrażony w miesiącach

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zamawiającego. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Oferenta